## Slide 1
DS90UB914A-Q1 AC Timing
SoC AC Timing
PCLK
DATA
(HSYNC/VSYNC
/DOUT[11:0])
④
⑤
①
②
③
①
②
③
④
⑤
 |  | Transition : MAX-MAX | Transition : MIN-MIN | Transition : TYP-TYP
Setup | ④＋①/2－②/2 | 0.38T＋2.8/2－3/2＝3.879ns | 0.38T＋1.3/2－1/2＝4.129ns | 0.38T＋2/2－2.5/2＝3.729ns
Hold | ⑤－①/2－③/2 | 0.38T－2.8/2－3/2＝1.079ns | 0.38T－1.3/2－1/2＝2.829ns | 0.38T－2/2－2.5/2＝1.729ns
PCLK is 95.5MHz.
3ns
I re-calculated in the following case.
Transition combination : MAX-MAX,MIN-MIN,TYP-TYP only
ROUT,HS,VS transition max time : 4ns -> 3ns
In this result, Hold time can not enough : 1.079ns < 1.5ns (Transition Max)