## Slide 1: 大电流问题测试数据

## Slide 2: 问题描述： 一、关机充电时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/1.9A） ---见测试报告 ； 二、开机过程中，插上充电器+电池时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A） ---见测试报告； 三、唤醒过程中，插上充电器+电池时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A） ---见测试报告； 四、软件设置充电电流，实际从电池端串联电流表测试出来的电流比软件设置的大很多 ---见测试报告 ；

## Slide 3
Type C
Pogo PIN
OVP+MOS
OVP+MOS
DC/DC
充电
DC/DC
BAT
核心板
5V
9.8V
7.4V
7.4V
4.2V
①
④
③
②
⑤
⑥
BQ24715
电源框图如下所示：

## Slide 4
相关测试数据：

## Slide 5
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
关机充电 | 651mA | 710mA | 5V/1.9A | 
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
关机充电 | 640mA | 675mA | 5V/1.9A | 
1、新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/1.9A），测试数据：
（1）、第一组测试数据：
（2）、第二组测试数据：
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
关机充电 | 595mA | 610mA | 5V/1.8A | 
一、关机充电时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/1.9A）：
2、旧PCB（V1.1）测试数据：

## Slide 6
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机过程 | 580mA | 770mA | 5V/2.3A | 
静止桌面 | 560mA | 580mA | 5V/1.8A | 
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机过程 | 550mA | 750mA | 5V/2.5A | 
静止桌面 | 600mA | 622mA | 5V/1.8A | 
1、新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A） ，测试数据：
（1）、第一组测试数据：
（2）、第二组测试数据：
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机过程 | 535mA | 555mA | 5V/1.9A | 
静止桌面 | 459mA | 480mA | 5V/1.4A | 
二、开机过程中，插上充电器+电池时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A）
2、旧PCB（V1.1）测试数据：

## Slide 7
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机休眠 | 660mA | 660mA | 5V/1.6A | 
唤醒开机 | 660mA | 850mA | 5V/2.5A | 
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机休眠 | 660mA | 660mA | 5V/1.7A | 
唤醒开机 | 650mA | 830mA | 5V/2.3A | 
1、新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A）
（1）、第一组测试数据：
（2）、第二组测试数据：
测试场景 | 流入电池平均电流(串万用表+电池) | 流入电池最大电流(串万用表+电池) | 充电器最大电流 (程控电源供电） | 备注
开机休眠 | 608mA | 610mA | 5V/1.4A | 
唤醒开机 | 468mA | 480mA | 5V/2.2A | 
2、旧PCB（V1.1）测试数据：
三、唤醒过程中，插上充电器+电池时，新PCB（V1.2）出现大电流（最大5V/2.5A）

## Slide 8
1、新PCB（V1.2）---充电电流软件设置为128mA：
 | 开机充电电流 | 备注
第一次 | 7.29V/337~370mA | 
第二次 | 7.30V/313~413mA | 
第三次 | 7.31V/311~368mA | 
第四次 | 7.31V/311~379mA | 
第五次 | 7.31V/337~400mA | 
 | 开机充电电流 | 备注
第一次 | 7.78V/207~243mA | 
第二次 | 7.11V/238~275mA | 
第三次 | 7.22V/240~294mA | 
第四次 | 7.23V/241~280mA | 
第五次 | 7.23V/239~288mA | 
2、旧PCB（V1.1）---充电电流软件设置为128mA：
四、软件设置充电电流，实际从电池端串联电流表测试出来的电流比软件设置的大很多

## Slide 9
相关测试波形：

## Slide 10
1、新PCB（V1.2） ，大电流时I2C通讯（MT8766-BQ24715芯片）测试数据：
2、新PCB（V1.2） ，VBUS(5V-蓝色)和9.8V-粉色测试数据：